## Slide 1
Introduction à l’Analyse de Cycle de Vie
Tom BAUER
tom.bauer@ensam.eu

## Slide 2
Tour de table
Présentations / attentes / questions sur le module en autonomie
Lien vers le PAD :
https://pad.lamyne.org/Formation_ACV_27062023?edit# ou

## Slide 3: Objectif de la journée
Comprendre la démarche d’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
Savoir identifier les aspects environnementaux significatifs d’un produit ou d’un service
Savoir interpréter les résultats d’une ACV
Être capable de modéliser un produit simple

## Slide 4: Plan du cours
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 5
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 6: Notion de cycle de vie – quelles étapes ?
Extraction
Fabrication des matériaux
Fabrication du produit
Transport
Utilisation
Fin de Vie
adaptée de [Bauer, 2018]
Incinération Enfouissement
Recyclage
Réutilisation
Remanufacturing
Repurposing

## Slide 7: Impacts environnementaux potentiels
Pollution de l’air
GES
Couche d’O3
Particules fines…
Pollution de l’Eau
Algues vertes
GES…
Pollution du Sol
Métaux lourds
Extraction
Biodiversité / Santé
En savoir plus :
[https://ipcc.ch/]
[https://ipbes.net]
Réchauffement climatique
Destruction de la couche d'ozone
Acidification des océans
Eutrophisation
Pollution photochimique
Impacts écotoxicologiques
Toxicité humaine
Épuisement des ressources
Perte de biodiversité
Occupation des terres
Comparabilité ?
Substituabilité ?
Regroupement ?

## Slide 8: Des outils pour l’environnement
[http://www.eco-conception.fr/]
?
Base empreinte (ADEME)
Granta ecoAudit
Simapro
Gabi
OpenLCA
EIME
Brightway2
Notes: ACV, MFA, Bilan Carbone

## Slide 9: Des outils pour l’environnement - L’ACV
[http://www.eco-conception.fr/]
?
Base empreinte (ADEME)
Granta ecoAudit
Simapro
Gabi
OpenLCA
EIME
Brightway2
L’ACV est une "compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie".
ISO 14040-44:2006/A2:2020
Notes: ACV, MFA, Bilan Carbone

## Slide 10: Une goutte d’histoire
Considérée comme la première ‘ACV’, ou plutôt analyse de flux, l’étude a porté sur :
La part de consommation d’énergie nécessaire à la fabrication
La disponibilité effective des matières premières
Les coûts engendrés ($)
Le type de bouteille à privilégier : - verre ou plastique - recyclable ou non
Le lieu de fabrication
[http://www.asso-iceb.org/wp-content/uploads/2012/11/guide_bio_tech_l_energie_grise_des_materiaux_et_des_ouvrages.pdf]

## Slide 11: Cadre normatif autour de l’ACV
Éco-conception
ISO 14062 (2002)
Intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits
ISO 14 006 (2020)
Lignes directrices pour intégrer l’éco-conception
ISO 14 001 (2015)
Système de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation
ACV
ISO 14 040 (2006)
Analyse de Cycle de Vie (ACV) – Principes et cadres
ISO 14 044 (2006)
Analyse de Cycle de Vie (ACV) – Exigences et lignes directrices
ISO 14 048 (2002)
Format de documentation des données
ISO 14 049 (2012)
Exemples d’analyses d’inventaires
Déclaration environnementale produit
ISO 14 020 (2000)
Étiquettes et déclarations environnementales – Principes généraux
ISO 14 021 (2016)
Auto-déclarations environnementales (Type II) (AMD. 2021)
ISO 14 024 (2018)
Label environnemental (Type I)
ISO 14 025 (2006)
Écoprofils - DEP (Type III)
ISO 14 026 (2017)
Communication des informations d’empreintes
Approche produit
Approche site
ACV Sociale
ISO CD14075
(en développement)
[C. Charbuillet]
Pour
info

## Slide 12: Démarche
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
🔎
I. Objectifs et champ de l'étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
Définition des objectifs, de l’unité fonctionnelle, des frontières, des hypothèses, etc.
Identification et quantification des intrants et extrants du système (flux matières & énergies)
Traduction des flux élémentaires en impacts environnementaux via une méthode d’évaluation

## Slide 13: Démarche
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
🔎
I. Objectifs et champ de l'étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
Validation des différentes étapes
Concordance entre les étapes
IV. Interprétation

## Slide 14
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 15
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
I. Objectifs et champ de l'étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
Définition des objectifs, de la fonction du produit, de l’unité fonctionnelle, du champ de l’étude, des indicateurs, des hypothèses, etc.

## Slide 16
L’ACV est dite ‘goal-dependant’ : les résultats dépendent des objectifs fixés
Communication
Affichage environnemental
Grand public, concurrents
Publication ACV comparative (ou pas)
Réglementation
Non-conformité détectée
Interne producteurs
Publication d’une ACV non comparative
Éco-conception
Augmenter ses parts de marché
Interne service (BE, achats, etc.)
Non publication d‘une ACV
Objectifs
Application envisagée
Motivations
Public concerné
Obj.
Rais.
Publ.
Rés.
Application envisagée, raisons de l’étude, destinataires de l’étude, type de communication, caractéristiques et fonctions du système étudié.

## Slide 17: Motivations pour l’ACV
Secteur public
Secteur privé En interne
En externe
Éducation à l’environnement
Aide à la décision (règlementation)
Politique environnementale
Avantages concurrentiels
Déclarations environnementales
Communication
Orienter les choix de conception
Réduire les IE
Identifier des avantages concurrentiels
Pour
info

## Slide 18: Exemples de définitions d’objectifs
Proske et al., 2016 Life Cycle Assessment of the Fairphone 2 Objectifs To "identify the hotspots in the life cycle of the Fairphone 2 and derive possible improvement measures” Motivations pour l’étude Améliorer la V2 Mieux préparer la V3 (conception) Analyser les impacts propres aux stratégies de fin de vie Communication | Bordage (GreenIT.fr), 2019 Empreinte environnementale du numérique mondial – ACV simplifiée "Évaluer l’empreinte environnementale du numérique mondial« Répondre aux questions : "Quelle est précisément notre empreinte numérique ? De quoi est-elle constituée? Quelle est sa dynamique ?"
[Proske et al. 2016 – https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/11/Fairphone_2_LCA_Final_20161122.pdf ]
[Frédéric Bordage 2019 – https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf]

## Slide 19
Objectifs
Champ de l’étude
Unité Fonctionnelle
Système de produits à étudier
Hypothèses
Fonctions du système
Limitations
Règles d’affectation
Exigences relatives aux données
Exigences initiales de qualité des données
(Type de revue critique)
Choix des indicateurs
Frontières de l’étude
Application envisagée
Motivations
Public concerné

## Slide 20: Le système à étudier
Produit
Matière
Service
Software & ACV
Procédé
Cafetière, ordinateur, voiture, batterie, pare-choc…
Matière plastique, métaux non ferreux, matière recyclée, huile, vernis…
Transport, location, télétravail…
Produits matériels et immatériels
Recyclage, réparation, usinage, extrusion…
Jusqu'où aller ?

## Slide 21: La fonction d’un produit, d’un service ou d’un système

## Slide 22: Travail de groupe sur le cas ‘bouteille’ Définir :
Fonction principale
Fonctions secondaires
Objectifs de l’ACV (comparaison, communication extérieure, reconception,...)
Notes: Machine à laver, rasoirs, serviette, sèche-main : pixabay

## Slide 23: Outils pour définir les fonctions
Utilisateur
Marchandise
Transporter de la marchandise
Sac de course
[www.arbreauxsouhaits.com]
À qui ?
Sur quoi
Pour quoi faire ?
Outils d'analyse fonctionnelle [NF X 50-151]
Fonction principale | 
Fonctions secondaires | 
Fonction principale | Transporter de la marchandise
Fonctions secondaires | Supporter les effets de la lumière
 | Protéger la marchandise de la pluie
 | Supporter une charge de 10 kg
 | Contenir 20L de marchandises
Pour
info
Notes: Bête à corne (à qui, système, sur quoi/ dans quel but) / diagrame pieuvre

## Slide 24: L’unité fonctionnelle (UF)
Définition des normes ISO 14 040-44:2006 :
L’UF est une "performance quantifiée d’un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse de cycle de vie".
L’unité fonctionnelle :
est définie par rapport à une unité de service rendu ;
se focalise sur les fonctions principales ;
permet de comparer les produits ou services entre eux ;
permet de comparer les performances principales entre deux systèmes.
Règles de bonnes pratiques pour définir l’UF :
Un verbe d’action
Un niveau de performance
Des conditions d’utilisation et/ou fonctions secondaires
Une unité de temps
!

## Slide 25: L’unité fonctionnelle – illustration
Nombre de fonctions
Durée
Type d’usage(r)/
de besoin
Niveau de qualité
Règles de bonnes pratiques pour définir l’UF :
Un verbe d’action
Un niveau de performance
Des conditions d’utilisation et/ou fonctions secondaires
Une unité de temps
!

## Slide 26: Pour quantifier l’UF : le flux de référence (FR)
Définition des normes ISO 14 040-44:2006 :
Le flux de référence (FR) est la "mesure des extrants des processus, (…), nécessaire pour remplir la fonction telle qu'elle est exprimée par l'unité fonctionnelle".
Le flux de référence permet d’ajuster la quantité de produit / service pour répondre à l'unité fonctionnelle.

## Slide 27: Exemples d’UF et de FR
Proske et al., 2016 Life Cycle Assessment of the Fairphone 2 Unité fonctionnelle "an intensive smartphone use over three years" Flux de référence "The Fairphone 2 as delivered to the customer including sales packaging and manual (without charger, which is not part of the standard delivery)" | Bordage (GreenIT.fr), 2019 Empreinte environnementale du numérique mondial – ACV simplifiée "utiliser le numérique mondial pendant un an". 4,1 milliards d’êtres humains utilisant 223 millions de tonnes de matériel numérique (un peu plus de 8 équipements par utilisateur·trice)
[Proske et al. 2016 – https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/11/Fairphone_2_LCA_Final_20161122.pdf ]
[Frédéric Bordage 2019 – https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf]

## Slide 28: Exemples d’UF et de FR
Transporter 20L de marchandises 2 fois par semaine
dans un contenant réutilisable, imperméable, résistant aux UV,…
pendant un an
Transporter 5L de marchandises 2 fois par semaine
dans un contenant en plastique non-biodégradable, étirable, résistant aux UV,…
pendant un an
[C. Charbuillet]
Pour
info
Règles de bonnes pratiques pour définir l’UF :
Un verbe d’action
Un niveau de performance
Des conditions d’utilisation et/ou fonctions secondaires
Une unité de temps
!
[www.arbreauxsouhaits.com]

## Slide 29: Exemples d’UF et de FR
[C. Charbuillet]
Variables influençant l’unité fonctionnelle :
  Quels sont les impacts qui seront mesurés ?
  Le sac à usage unique est-il réutilisé ?
  Où le sac est-il jeté ?
  Combien de fois le sac est-il utilisé durant sa durée de vie ?
  Comment comparer la capacité des sacs ?
  Pour une ACV comparative, quelles sont les meilleurs conditions pour l’UF ?
Pour
info
Règles de bonnes pratiques pour définir l’UF :
Un verbe d’action
Un niveau de performance
Des conditions d’utilisation et/ou fonctions secondaires
Une unité de temps
!
[www.arbreauxsouhaits.com]

## Slide 30: Exemples d’UF et de FR – Comparaisons
Produit
Cabas de 20L réutilisable avec une durée de vie de 6 mois
Sac de 5L en Polyéthylène (PE) à usage unique
UF
Transporter 20L de marchandises 2 fois par semaine pendant 1 an
Flux de référence
2 cabas de 20L
4*2*52=416 sacs PE à usage unique
[C. Charbuillet]
[www.arbreauxsouhaits.com]
Pour
info

## Slide 31: Travail de groupe sur le cas ‘bouteille’ Définir :
Fonction principale
Fonctions secondaires
Objectifs
Unité fonctionnelle
Flux de référence
Notes: Machine à laver, rasoirs, serviette, sèche-main : pixabay

## Slide 32: Pourquoi parler de frontières ?
<numéro>
Extraction
Fabrication des matériaux
Fabrication du produit
Transport
Utilisation
Fin de Vie
Incinération Enfouissement
Recyclage
adaptée de [Bauer, 2018]
Gate to Gate
Cradle to Gate
Cradle to Grave
Cradle to Cradle
Impacts de la fabrication
Voitures - du puit à la roue
Cycle de vie global
Bien définir les frontières
Préciser les processus élémentaires à inclure dans le système
Préciser les exclusions
Similaires pour être comparables
!

## Slide 33: Pourquoi parler de frontières ?
?
?
?
?
Objectifs de l’étude
Négligeabilité des impacts rapportés
Pour
info
?
Notes: On considère l’âne dans le système? Et le fils?
C’est de la main d’œuvre et du transport.
La consommation énergétique de l’âne?
la culture de pâturages pour nourrir l’âne? fertilisants agricoles?

## Slide 34: Frontières Facteurs d’influence
Exigences relatives aux données
Objectifs
Champ de l’étude
Unité Fonctionnelle
Système de produits à étudier
Hypothèses
Fonctions du système
Limitations
Règles d’affectation
Exigences initiales de qualité des données
(Type de revue critique)
Choix des indicateurs
Frontières de l’étude
Application envisagée
Motivations
Public concerné
Les frontières définissent les processus élémentaires à inclure dans le système, fort impact sur les résultats.
Elles doivent être similaires pour comparer deux systèmes entre eux
Pour
info

## Slide 35: Frontières – Exemple céréales
De l’usine à la tombe
Du berceau à la tombe
Déchets humain
Eau utilisée
Lavage du bol
Fabrication du bol
Transport
Consommation
Du berceau à l’usine
Équipement de production
Carton
Maïs sucré + Orge malté
Équipement de culture
Bois
Transport
Céréales
Énergie
Déchets

## Slide 36: Frontières – Exemple dans le bâtiment
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
ACV réalisée selon la norme NF EN 15978
Illustration des modules d’informations pour les différentes phases de l’évaluation du bâtiment
[Norme NF EN 15978, fig 6 p. 20] [Norme NF EN 15804 : pour les produits du bâtiment]

## Slide 37: Frontières – Exemple de représentation
À ajouter :
+ Matières
+ Procédés
+ Quantités
[Bengoa et al., 2010]
Analyse du cycle de vie comparative de contenants pour le vin

## Slide 38: Exemples de frontières
Proske et al., 2016 Life Cycle Assessment of the Fairphone 2 Frontières "The scope of this study covers the entire life cycle of the Fairphone 2 from raw material acquisition, manufacturing, and use to end-of-life" | Bordage (GreenIT.fr), 2019 Empreinte environnementale du numérique mondial – ACV simplifiée Exclusions : "La production des emballages de distribution des équipements. La fabrication et la maintenance des installations et des machines de production" Inclusions : "la fabrication des bâtiments des centres informatiques (data center)"
[Proske et al. 2016 – https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2016/11/Fairphone_2_LCA_Final_20161122.pdf ]
[Frédéric Bordage 2019 – https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf]

## Slide 39: Frontières – Exemple sac de marchandises
Extraction & transforma-tion des MP
PE (corps) (100g)
PE (anses) (20g)
Fermeture éclair (40g)
Film PE (5g)
Fabrication
Extrusion
Tissage
Couture
Extrusion
Transport et distribution
250 km camion 33t
500 km camion 33t
Utilisation
33 l d'eau (lavage)
50g de savon
Fin de vie
25% incinéré
25% enfoui
50% recyclé
10% incinéré
10% enfoui
80% recyclé

## Slide 40: Objectifs & champ de l’étude
Exigences relatives aux données
Objectifs
Champ de l’étude
Unité Fonctionnelle
Système de produits à étudier
Hypothèses
Fonctions du système
Limitations
Règles d’affectation
Exigences initiales de qualité des données
Type de revue critique
Choix des indicateurs
Frontières de l’étude
Application envisagée
Motivations
Public concerné
À définir dans la phase I.
Précisions apportées dans les phases II. III. et IV.
Non abordé aujourd’hui
À définir dans la phase I. Explicité en phase III.
Non abordé aujourd’hui

## Slide 41: Travail de groupe sur le cas ‘bouteille’ Définir :
Fonction principale
Fonctions secondaires
Objectifs
Unité fonctionnelle
Flux de référence
Proposez et justifiez les frontières de l’étude
Notes: Machine à laver, rasoirs, serviette, sèche-main : pixabay

## Slide 42: Frontières – Exemple bouteille
Extraction et transforma-tion des MP
PET (corps)
PP (bouchon)
Verre (corps)
Alliage d'aluminium + BPA
(bouchon)
Fabrication
Extr. + Souffl.
Injection
Soufflage
Transport et distribution
1000 km camion 33t
300 km camion 33t
Utilisation
33 l d'eau (pertes + lavage)
50g de savon
Fin de vie
25% incinéré
25% enfoui
50% recyclé
10% incinéré
10% enfoui
80% recyclé
+ Quantités à préciser

## Slide 43
Livres de chevet de l’ACViste :
ILCD Handbook, 2010
(Guide méthodologique)
[https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf]
Life Cycle Assessment – Theory & Practice, 2018
(Méthodologie & exples sectoriels)
Hauschild, Rosenbaum & Olsen [https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-56475-3]

## Slide 44
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 45
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
Recueil des données, types, choix des bases de données,…

## Slide 46: Inventaire de Cycle de Vie - quésaco ?
[ISO 14040-44:2006]
L'ICV est la « phase de l'analyse du cycle de vie impliquant la compilation et la quantification des intrants et des extrants, pour un système de produits donné au cours de son cycle de vie ».
Extraction
Fabrication des matériaux
Fabrication du produit
Transport
Utilisation
Fin de Vie
Incinération Enfouissement
Recyclage
adaptée de [Bauer, 2018]

## Slide 47: Inventaire de Cycle de Vie - quésaco ?
Chaque boite représente un processus qui forme une partie du cycle de vie: chacun possède une entrée et une sortie.
L'ICV permet de construire le modèle lié au produit, système ou service étudié, c'est l'arbre du cycle de vie
C’est l’identification et la description de tous les processus du système : on parle de bilan de matière et d’énergie associé à chaque processus élémentaire, à chaque entrant et sortant
Pour
info

## Slide 48: Inventaire de Cycle de Vie - quésaco ?
Unit
Process
Energy
Resources*
Economic flows
Emissions to air, soil and water
Intermediate or Final Product
Elementary flows
Elementary flows
* Raw materials + auxiliaries
[CAN/CSA-ISO14041]
Chaque boite représente un processus qui forme une partie du cycle de vie: chacun possède une entrée et une sortie.
Pour
info

## Slide 49: Quelles sont les données mobilisables ?
Émissions dans l’air
Dioxyde de carbone, poussières, métaux lourds, COV, etc.
Ressources
Pétrole, eau, charbon, bauxite, etc.
Émissions dans l’eau
Acides, hydrocarbures, etc.
Émissions dans le sol
Fuites d’hydrocarbures, composés azotés, etc.
Déchets
Solides, inertes, dangereux, boues, huiles usagées, etc.
Flux non élémentaires sur tout le CdV
Acier, lessives, soude, électricité, etc.

## Slide 50: Exemple de données à récolter
De quelles données a-t-on besoin ?
Quid des données d’utilisation, de distribution, de FdV,… ?
Frontières !
Capuchon avant
Polyéthylène, 7g
Injection
Capuchon arrière
Polyéthylène, 2g
Injection
Corps
Polyéthylène, 15g
Extrusion
Feutre externe
Polyamide, 1g
Feutre interne + Encre
Polyamide, 6g
Éthanol, 15g

## Slide 51: Exemple de données à récolter - Détails
Processus élémentaires et flux élémentaires

## Slide 52: Exemple de données à récolter – Construction d'une donnée manquante (lifecycle tree)
[Bauer et al., à paraître]

## Slide 53: Où trouver les données primaires ?
Matériel utilisé (consommateur d'énergie) et son rendement | Poids des machines (ordre de grandeur) | Surface utilisée par machines (ordre de grandeur) | Entrant (nature, forme…)
Sortant (nature, forme) | Consommation des machines (énergie) | Consommables : nature (eau, détergents, ..) et quantité | Rejets : nature (eau à traiter, déchets, …) et quantité
Exemple de données à récupérer ?
Mesures directes
Données internes
Consomètre
Pesage
Mesures d’émissions
BoM - Composition
Fiches de sécurité
Spécification processus et équipements → Fiche de recueil de données

## Slide 54: Où trouver les données primaires ?
*Exemple de fiche de recueil
Compo-sant | Sous compo-sant | Type de modélisat° | Nom | Quantité | Unité | Rende-ment process % | Nom dans la BdD | Remarque
Bois | - | Matériau | Résineux (sapin, pin) C24 - classe 2 | 2 | m3 | - |  | 
 | - | Procédé | Traitement classe 2 - Aspersion | 996 | kg |  |  | 
 | POIDS TOTAL BOIS |  |  |  | kg |  |  | 
Ski | Semelle | Matériau | PEHD |  | g |  |  | 
 | Carres | Matériau | Acier |  | g |  |  | 
 | Noyau | Matériau | Hêtre (bois) |  | g |  |  | 
 | Emballage | Matériau | Carton |  | g |  |  | 
 | Assemblage | Énergie | Electricité (assemblage du ski) |  | kWh |  |  | 
 | transport | Transport | Matières premières (de l'usine de production des matières premières à l'usine d'assemblage du ski) - Camion |  | kgkm |  |  | 
 | POIDS TOTAL 1 SKI |  |  |  | g |  |  | 

## Slide 55: Où trouver les données secondaires ?
Documents vérifiés
Autres documents
Documents publics Journaux, articles, brevets, ouvrages | ACV antérieures Résultats d’études / Tests
Avis d’experts Trade association | Rapports d’industriels / de consultants
Transport
Identification de matériaux & composants
Routier https://www.openstreetmap.org
Bateau https://sea-distances.org/
Avion https://www.airportdistancecalculator.com/
Produits chimique (EU) https://echa.europa.eu/fr
Chimie https://scifinder-n.cas.org ou en libre https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
Répertoire toxicologique (Ca) https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspx
Material information Matweb https://matweb.com/
Bases de données
ecoinvent V3 (base générique principale avec >10’000 données)
EXIOBASE (Input-output database : économie+environnement)
IDEMAT 2001 (Production de matériaux, 500 données)
MEEUP (Électrique et électronique, 185 données)
Buwal 250 (Emballages)
Agri-footprint (Agroalimentaire 3500 données)
AGRIBALYSE (Produits agricoles ADEME, >200 données)
ELCD (EU, arrêtée en 2018, >300 données)
INIES (FDES)
Attention à l’uniformisation d’une base à l’autre !
Notes: BdD base-impacts : Les jeux de données d'inventaire de la Base IMPACTS ® ont été soit acquis auprès de partenaires (PE International, Cycleco, Ecoinvent, Quantis), soit coproduits dans le cadre de programme spécifiques (Agri-BALYSE, ACYVIA, etc.).

## Slide 56: Où trouver les données secondaires ?
Documents vérifiés
Autres documents
Documents publics Journaux, articles, brevets, ouvrages | ACV antérieures Résultats d’études / Tests
Avis d’experts Trade association | Rapports d’industriels / de consultants
Transport
Identification de matériaux & composants
Routier https://www.openstreetmap.org
Bateau https://sea-distances.org/
Avion https://www.airportdistancecalculator.com/
Produits chimique (EU) https://echa.europa.eu/fr
Chimie https://scifinder-n.cas.org ou https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
Répertoire toxicologique (Ca) https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/repertoire-toxicologique.aspx
Material information Matweb https://matweb.com/
Bases de données
ecoinvent V3 (base générique principale avec >10’000 données)
EXIOBASE (Input-output database : économie+environnement)
IDEMAT 2001 (Production de matériaux, 500 données)
MEEUP (Électrique et électronique, 185 données)
Buwal 250 (Emballages)
Agri-footprint (Agroalimentaire 3500 données)
AGRIBALYSE (Produits agricoles ADEME, >200 données)
ELCD (EU, arrêtée en 2018, >300 données)
INIES (FDES)
Attention à l’uniformisation d’une base à l’autre !
C’est une bibliothèque dans laquelle nous allons retrouver des fiches génériques (matériaux / processus), collectées dans plusieurs entreprises afin d’identifier les biais (ou non) des données.
Mais attention :
  À la zone géographique considérée
  À l’échelle de temps (attention aux vieilles données)
  Aux frontières du système modélisé
  À la technologie mise en œuvre
  Aux non-homogénéïtés d’une base à l’autre
Notes: BdD base-impacts : Les jeux de données d'inventaire de la Base IMPACTS ® ont été soit acquis auprès de partenaires (PE International, Cycleco, Ecoinvent, Quantis), soit coproduits dans le cadre de programme spécifiques (Agri-BALYSE, ACYVIA, etc.).

## Slide 57: Les données en ACV - Synthèse
Multiples facettes liées à une donnée : source, type, nature
Difficultés d’accès aux données brutes, voire de rang 2 (fournisseur), qui restent malgré tout à privilégier
Non-homogénéïtés d’une base de données à l’autre
Qualité des données basée sur six catégories [Weidema, 1997 ; PEF]
La collecte d’informations peut vite s’avérer dense, délicate (confidentialité) et peu robuste (hypothèses), d’où la nécessité d’en préciser la qualité
Modélisation de matériaux / processus nouveaux laborieuse : besoin de réaliser les caractérisations environnementales adéquates
Nécessité de justifier ses hypothèses !

## Slide 58
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 59
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
Traduction des flux élémentaires en impacts environnementaux via une méthode d’évaluation

## Slide 60: Impacts environnementaux
Impacts locaux
Pic d'ozone (photochimique)
Acidification de l'air, eau, sols
Eutrophisation de l'eau
Ecotoxicité (air, eau)
Bruits
Impacts globaux
Changement climatique
Destruction de la couche d'ozone
Epuisement ressources naturelles
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]
Différentes échelles

## Slide 61: Impacts environnementaux
Différentes échelles
Différents compartiments
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]

## Slide 62: Impacts environnementaux
Différentes échelles
Différents compartiments
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]
[Nasa, 2004]

## Slide 63: Impacts environnementaux
Différentes origines
Différentes échelles
Différents compartiments
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]

## Slide 64: Impacts environnementaux
Différents effets
Itératifs À retardements Concentrés | À distance De morcellement Combinés | Indirects Abrupts À effet de seuils
Différentes origines
Différentes échelles
Différents compartiments
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]

## Slide 65: Impacts environnementaux
Différents effets
Différentes origines
Différentes échelles
Différents compartiments
Traduction des activités de l’Homme en différentes catégories d’impacts potentiel.
"Un impact environnemental inclut toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d’un organisme." [ISO 14001]
Pourquoi parle-t-on d’impacts potentiels ?
Valable pour un ou plusieurs polluants
Les oxydes d’azote contribuent aux pluies acides, à la pollution photochimique, à l’effet de serre
L’impact peut différer en fonction de la cible, de l’écosystème,…
Un impact peut en entraîner d’autres : augmentation de la température ↳ fonte des glaciers ↳ libération de maladies ↳ perte de biodiversité / santé

## Slide 66: Impacts environnementaux
Court terme
Long terme
Local
Global
Odeurs
Pollution aux métaux lourds
Pluies Acides
Changement climatique
Création d’O3
Photochimique
Destruction de la
couche d’ozone
Pertes de biodiversité
Acidification
Problèmes respiratoires
Pollution de l’air
Infertilité
Pollution aux pesticides
Bruits
Eutrophisation des eaux
Déchets
5
4
3
2
Épuisement des ressources naturelles
1
9
8
Consommation d’énergie
7
6
8
6
9
Pourquoi autant de catégories ?
Représentation plus fidèle d’une réalité complexe
Occupation des sols
10
9
Microplastiques ?
11
Notes: https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/climate-impact-of-plastics
https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/la-pollution-plastique-rend-les-oiseaux-malades-de-la-plasticose_214822.html

## Slide 67
Détails sur les différentes catégories d’impacts environnementaux :
Voir diapos annexes
Court terme
Long terme
Local
Global
Odeurs
Pollution aux métaux lourds
Pluies Acides
Changement climatique
Création d’O3
Photochimique
Destruction de la
couche d’ozone
Pertes de biodiversité
Acidification
Problèmes respiratoires
Pollution de l’air
Infertilité
Pollution aux pesticides
Bruits
Eutrophisation des eaux
Déchets
5
4
3
2
Épuisement des ressources naturelles
1
9
8
Consommation d’énergie
7
6
8
6
9
Occupation des sols
10
9
Microplastiques ?
11

## Slide 68: Impacts et indicateurs d’impacts environnementaux
Catégorie d’impact
Indicateur environnemental
Modèle de calcul
Résultat
Changement climatique
Dioxyde de carbone
IPCC (GIEC)
Exprimé en kg éq. CO2
[C. Charbuillet]
Élaboration

## Slide 69: Impacts et indicateurs d’impacts environnementaux
Destruction de la couche d’ozone | kg de CFC-11 équivalent
Acidification atmosphérique | kg de SO2 équivalent
Oxydation photochimique | kg de C2H4 équivalent
Eutrophisation | kg de PO43- équivalent
Semis-conducteurs
Base du PVC
Anti-mite
Déshydratation de gaz
= Trichlorofluorométhane (Gaz réfr)
= Prod° acide sulfurique
= Éthylène (Fab polymères / éthanol)
= Ion phosphate (Engrais)
Catégorie d’impact | Substance équivalente
Épuisement des ressources | Kg de Sb équivalent
Changement climatique | kg de CO2 équivalent
Toxicité humaine | kg chlorure de vinyle équivalent dans l’air Kg 1,4-dichlorobenzene équivalent dans l’eau
Écotoxicité terrestre | kg de triéthylène glycol équivalent dans l’eau
Écotoxicité aquatique | m3 d’eau polluée ou kg 1,4 DCB éq.
/!\ La substance équivalente peut varier en fonction du modèle de calcul
Élaboration - exemples

## Slide 70: Impacts et indicateurs d’impacts environnementaux
CO2
N2O
SF6
CH4
Changement climatique
(en kg CO2 éq.)
x 1
x 265
x 23’500
x 28-30
73%
5%
~
20%
Part dans les émissions à 100 ans
?
[https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/]
Élaboration – les dessous des modèles
Notes: CF4 = perfluorométhane – gaz réfrigérant

## Slide 71: Impacts et indicateurs d’impacts environnementaux
Un modèle de caractérisation
Un facteur de caractérisation
Une liste de substances contributrices
Modèle de calcul d’un impact environnemental
Modèle de caractérisation
Facteur de caractérisation d’une substance
= substance équivalente
Substances
[C. Charbuillet]
Élaboration des modèles de calcul

## Slide 72: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Qu’est-ce qu’une méthode d’évaluation ?
Jeu de catégories d’impacts (ou de dommages)
Facteurs de caractérisation
Une liste de substances
Méthode d’évaluation

## Slide 73: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Alors pourquoi tant de méthodes et leurs variantes ?
  la nature et le nombre des catégories d’impact,
  la prise en compte ou non des catégories de dommage,
  le nombre de substances prises en compte,
  les facteurs de caractérisation,
  la possibilité de normaliser ou pondérer,
  la dernière mise à jour des données, l’ancienneté de la méthode…
Différenciation sur :
CML 2001 (all impact categories) CML –IA baseline CML –IA non-baseline EDIP 2003 Ecological Scarity 2006 Ecological Scarity 2013 EF3.0 & EF3.1 Environmental Footprint ILCD 2011 Midpoints + ReCiPe Endpoint (E) ReCiPe Endpoint (H) ReCiPe Endpoint (I) ReCiPe MIdpoint (E) ReCiPe Midpoint (H) ReCiPe Midpoint (I) | Cumulative Energy Demand Cumulative Exergy Demand Ecological footprint IPCC 2013 GWP 100a IPCC 2013 GWP 20a IPCC 2013 GWP 500a Usetox (consensus only) Usetox (recommended + interim) TRACI 2.1 BEES + | Eco-indicator 95 Eco-indicator 99 (E) Eco-indicator 99 (H) Eco-indicator 99 (I) Ecopoints 97 (CH) Ecosystem Damage Potential EPD (2008) EPD (2013) EPS 2000 IMPACT 2002+ Votre propre jeu d’IE
Méthodes européennes / générales
Diverses méthodes plus ancienne
Méthodes monocritères
Méth. Nord-Am.

## Slide 74: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
[ReCiPe]
Comment ça fonctionne ?
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Notes: Les indicateurs Mid-point représentent les causes des déséquilibres des écosystèmes :
Le réchauffement climatique est la cause de la modification du climat global et a des conséquences sur les écosystèmes

## Slide 75: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
[ReCiPe]
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Caractérisation : associer des flux à des impacts potentiels (midpoint)
Comment ça fonctionne ?
Obligatoire
Notes: Les indicateurs Mid-point représentent les causes des déséquilibres des écosystèmes :
Le réchauffement climatique est la cause de la modification du climat global et a des conséquences sur les écosystèmes

## Slide 76: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
[ReCiPe]
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Caractérisation : associer des flux à leurs conséquences (endpoints)
Comment ça fonctionne ?
Obligatoire
Notes: Les indicateurs Mid-point représentent les causes des déséquilibres des écosystèmes :
Le réchauffement climatique est la cause de la modification du climat global et a des conséquences sur les écosystèmes

## Slide 77: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Comparaison à un référentiel
[ReCiPe]
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Caractérisation : associer des flux à des impacts potentiels ou leurs conséquences
Normalisation : diviser la valeur d’un flux ou d’un impact par la valeur de ce même flux ou impact à l’échelle d’un territoire donné, d’une référence (le plus souvent France, Europe ou Monde)
Comment ça fonctionne ?
Optionnel

## Slide 78: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
x1
x5
[ReCiPe]
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Caractérisation : associer des flux à des impacts potentiels
Normalisation : diviser la valeur d’un flux ou d’un impact par la valeur de ce même flux ou impact à l’échelle d’un territoire donné, d’une référence (le plus souvent France, Europe ou Monde)
Pondération : facteurs de pondération associés à des impacts pour en privilégier certains à d’autres
Comment ça fonctionne ?
Optionnel

## Slide 79: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
[ReCiPe]
Score unique
Évaluation = ICV → choix des indicateurs → caractérisation → phases optionnelles
Caractérisation : associer des flux à des impacts potentiels
Normalisation : diviser la valeur d’un flux ou d’un impact par la valeur de ce même flux ou impact à l’échelle d’un territoire donné, d’une référence (le plus souvent France, Europe ou Monde)
Pondération : facteurs de pondération associés à des impacts pour en privilégier certains à d’autres
Score Unique : agrégation en un indicateur unique
Comment ça fonctionne ?
Optionnel

## Slide 80: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Combinaison d’indicateurs de différentes méthodes
-> Méthode de plus en plus utilisée
Recommandations de l’ILCD
Système de Référence International des Données du Cycle de Vie (International Life Cycle Data System)
Initiative du JRC (Joint Research Centre – rattaché à la commission européenne) à travers son laboratoire IES (Institute for Environment and Sustainability)
Handbooks de recommandations pour harmoniser les pratiques
Développement d’une base de données de référence européenne (ELCD) (stoppée en 06/2018)
Recommandations de la méthode la plus adaptée pour chaque catégorie d’impact
[https://eplca.jrc.ec.europa.eu]
[C. Charbuillet]

## Slide 81: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Catégorie d’impact | Méthode | Robustesse (ILCD)
Changement climatique | IPCC 2013 100a | I
Destruction de la couche d’ozone | WMO 1999, CML 2002 | I
Toxicité humaine cancérigène | USEtox 1.03 | II/III
Émissions de particules | RiskPoll model et Greco et al 2007 | I
Radiations ionisantes | ReCiPe 1.10 | II
Oxydation photochimique | LOTOS-EUROS (Van Zelm et al, 2008) dans ReCiPe 1.10 | II
Acidification | Accumulated Exceedance | II
Eutrophisation eau douce | ReCiPe1.10 | II
Eutrophisation marine | ReCiPe1.10 | II
Écotoxicité eau douce | USEtox1.03 | II/III
Épuisement des ressources en eau | Swiss Ecoscarcity 2013 | III
Épuisement des ressources minérales | CML IA baseline 3.01 | II
Épuisement des ressources énergétiques | CML IA baseline 3.01 | II
Recommandations de l’ILCD
[https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAILED-GUIDANCE-12March2010-ISBN-fin-v1.0-EN.pdf]
Bien mais vieux (2010)

## Slide 82: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
[JRC, technical report 2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H2279&from=EN]
PEF : EF – 16 catégories d'impact
Catégorie d’impact | Méthode | Robustesse (ILCD)
Changement climatique | IPCC 2013 100a (modèle de Berne) | I
Destruction de la couche d’ozone | Modèle EDIP (organisation météorologique mondiale) (OMM 2014 + intégrations) | I
Toxicité humaine, cancer | USEtox 2.1 [Fankte et al, 2017] | III
Émissions de particules | Méthode PM [Fantke et al., 2016 dans PNUE 2016] | I
Radiations ionisantes, santé humaine | Modèle d’effets sur la santé humaine tel que développé par Dreicer et al., 1995 [Frischknecht et al., 2000] | II
Oxydation photochimique | LOTOS-EUROS [Van Zelm et al, 2008] dans ReCiPe 2008 | II
Acidification | Accumulated Exceedance [Seppälä et al., 2006; Posch et al, 2008] | II
Eutrophisation eau douce | Modèle EUTREND [Struijs et al., 2009] tel qu’appliqué dans ReCiPe | II
… | … | …
Actualisation (2021)

## Slide 83: Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux
Normalisation – Cas particulier des limites planétaires
[Designed by Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Persson et al 2022 and Steffen et al 2015]
Notes: « Concernant le phosphore, l’enjeu initialement envisagé était d’éviter que ne se produise un événement anoxique océanique majeur (épisode de forte réduction d’oxygène dans les océans) ayant des impacts sur les écosystèmes marins. Lors de la révision du modèle conceptuel en 2015, une approche à deux niveaux géographiques est proposée. »

## Slide 84
Introduction à l'ACV
Objectifs et champs de l'étude
L'inventaire de cycle de vie
Évaluation des impacts
Interprétation et esprit critique

## Slide 85
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
I. Définition des objectifs et champ de l’étude
II. Inventaire de Cycle de Vie
III. Évaluation des impacts
IV. Interprétation
Démarche d’une analyse de Cycle de Vie
[ISO 14040-44 : 2006]
Interprétation des résultats, incertitudes, analyses de sensibilité et revue critique

## Slide 86: Définition de l’ISO 14044 (2006)
La norme ISO 14044 définit la phase d’interprétation comme comprenant plusieurs éléments :
"identification des enjeux significatifs basée sur les résultats des phases de l'ICV et de l'ACVI d'une ACV;
vérification prenant en compte les contrôles de complétude, de sensibilité et de cohérence;
conclusions, limitations et recommandations."

## Slide 87: Démarche
Processus itératif, validation des hypothèses
Cycle de vie complet,
puis par phase du CdV
Pour chaque phase investiguée, regarder les composants contributifs
Par source contributrice (processus élémentaires, substances)
Vérifier la robustesse des résultats (analyse de sensibilité, incertitudes…)
Conclusions et recommandations
1
2
3
4
5
🔎
✔

## Slide 88: Exemple - ACV d’un serveur
1- Par phase du cycle de vie
Fabrication la plus impactante sauf sur radiation ionisante et l’écotoxicité terrestre
[C. Charbuillet]
Notes: Manque transport=étude de cas,

## Slide 89: Exemple - ACV d’un serveur
Catégorie d’impact | Unité | Fabrication | Utilisation | Fin de vie
Climate change | kg CO2 eq | 561,74 | 304,28 | 151,07
Ozone depletion | kg CFC-11 eq | 6,153 E-05 | 1,496 E-05 | 2,149 E-05
Human toxicity | kg 1,4-DB eq | 1998,03 | 389,34 | 10,26
Photochemical oxidant | kg NMVOC | 2,47 | 1,01 | 1,40
Particulate formation | kg PM10 eq | 1,13 | 0,69 | 0,32
Ionising radiation | kg U235 eq | 199,14 | 3594,04 | 6,49
Terrestrial acidification | kg SO2 eq | 3,23 | 1,75 | 0,66
Freshwater eutrophication | kg P eq | 1,32 | 0,23 | 0,01
Marine eutrophication | kg N eq | 0,21 | 0,08 | 0,04
Terrestrial ecotoxicity | kg 1,4-DB eq | 0,12 | 0,10 | 3,48
Freshwater ecotoxicity | kg 1,4-DB eq | 26,21 | 4,71 | 0,81
Marine ecotoxicity | kg 1,4-DB eq | 25,99 | 5,35 | 0,54
Water depletion | m3 | 6,83 | 18,65 | 0,25
Metal depletion | kg Fe eq | 544,03 | 79,96 | 1,37
Fossil depletion | kg oil eq | 165,76 | 81,44 | 49,05
[C. Charbuillet]

## Slide 90: Exemple - ACV d’un serveur
2- Pour une phase, par composants contributifs
Contribution principale des cartes électroniques pour la phase de fabrication
[C. Charbuillet]
Focus sur la fabrication

## Slide 91: Exemple - ACV d’un serveur
Catégorie d'impact | Câble | Carte élec | Ventila- teur | Acier | Alu | ABS | Pièce acier | Pièce MP | Pièce alu | Trans- port | Disque dur | Lecteur CD | Batterie
Climate change | 0% | 56% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 7% | 2% | 10%
Ozone depletion | 0% | 57% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 2% | 9%
Human toxicity | 1% | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 5%
Photochemical oxidant formation | 0% | 52% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 6% | 2% | 12%
Particulate matter formation | 1% | 59% | 1% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 14% | 7% | 2% | 12%
Ionising radiation | 0% | 72% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 2% | 14%
Terrestrial acidification | 1% | 63% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 7% | 2% | 11%
Freshwater eutrophication | 0% | 84% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 6%
Marine eutrophication | 0% | 69% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 7% | 2% | 9%
Terrestrial ecotoxicity | 1% | 65% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 6% | 2% | 15%
Freshwater ecotoxicity | 0% | 83% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 2% | 6%
Marine ecotoxicity | 0% | 82% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 2% | 6%
Water depletion | 0% | 77% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 6% | 2% | 10%
Metal depletion | 1% | 63% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% | 23%
Fossil depletion | 0% | 52% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 26% | 6% | 2% | 11%
[C. Charbuillet]

## Slide 92: Exemple - ACV d’un serveur
3- Par source contributive (processus élémentaires, substances)
Carte électronique => circuit intégré, processus de fabrication
Faire le lien entre substances contributrices et processus
[C. Charbuillet]
Focus sur la CE + GWP

## Slide 93: Exemple - ACV d’un serveur
Bilan
  Phase de fabrication la plus impactante sauf sur 2 catégories d’impacts ;
  Contribution importante de la fin de vie du serveur sur l’écotoxicité, l’eutrophisation et la toxicité ;
  Les cartes électroniques sont les composants présentant la plus forte contribution.
[C. Charbuillet]

## Slide 94: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
[ADEME, 2019]
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
III.
II.
I.
IV.

## Slide 95: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
I.
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]
I. Unité fonctionnelle
Emballer au point de vente 2 kg de fruits et légumes, et les transporter du commerce au lieu de consommation en conservant l’intégrité de la marchandise
I. Flux de référence (caractéristiques à adapter)

## Slide 96: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
I.
I. Unité fonctionnelle
Emballer au point de vente 2 kg de fruits et légumes, et les transporter du commerce au lieu de consommation en conservant l’intégrité de la marchandise
I. Flux de référence (caractéristiques à adapter)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 97: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
I.
I. Objectifs
Évaluer et comparer les impacts environnementaux des différents types de sacs sur le marché hors sacs de caisse ;
Déterminer les conditions dans lesquelles chacun des sacs évalués peut présenter une plus-value environnementale par rapport aux autres ;
Identifier les pistes d’améliorations environnementales et d’éco-conception par type de sac.
I. Différents scénarios
Sacs en différentes matières ;
À usage unique ou réutilisable.
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 98: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
I.
I. Frontières du système
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 99: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
II.
II. Production des matières premières (extrait 1)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 100: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
II.
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]
II. Production des matières premières (extrait 2)

## Slide 101: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
II.
II. Transport
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 102: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
III.
III. Changement climatique (usage unique)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 103: À quel point les résultats sont considérés comme significatifs ?
Pour la méthode de calcul ‘IMPACT 2002+’, d’après son guide d’utilisateur·trice :
“For a very initial discussion, any difference lower than 10% is not considered significant for the energy and global warming scores.
The difference needs to be higher than 30% to be significant for respiratory inorganics or acidification and eutrophication.
For the toxicity categories, an order of magnitude (factor 10) difference is typically required for a difference to be significant, especially if the dominant emissions are different between scenarios or are dominated by long-term emissions from landfill that can be highly uncertain.”
[Jolliet et al. 2003]

## Slide 104: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
III.
III. Émissions de particules (usage unique)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 105: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
III.
III. Ozone photochimique (usage unique)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 106: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
IV. Analyse de sensibilité (nb réutilisations → 5.3.2)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 107: Quelques précisions sur les analyses de sensibilité
Objectif : évaluer la fiabilité des résultats et des conclusions
Procédure systématique pour estimer les effets sur les résultats d'une étude, des choix concernant les méthodes et les données.
Elle doit prendre en considération
  les problèmes prédéterminés par les objectifs et le champ de l'étude,
  les résultats de toutes les autres phases de l'étude,
  les appréciations d'expert et les expériences précédentes.
[ISO 14040-44, 2006 +A2]

## Slide 108: Quelques précisions sur les analyses de sensibilité
L'analyse de sensibilité peut concerner :
  règles d'affectation ;
  critères de coupure ;
  établissement de la frontière et définition du système ;
  appréciations et hypothèses concernant les données ;
  sélection des catégories d'impact ;
  calcul des résultats d'indicateurs de catégorie (caractérisation) ;
  données normalisées et/ou pondérées ;
  méthode de pondération ;
  qualité des données.
Nombre de réutilisations, localisation, mode de transport
[ISO 14040-44, 2006 +A2]
Périmètre France ou UE

## Slide 109: Comment choisir les paramètres de sensibilité ?
Enjeux les plus significatifs ;
Hypothèses fortes :
  Scénarios non maîtrisés (tq usage, lieu d’utilisation)
  Valeurs estimées, avec beaucoup d'incertitudes
Données initiales (de BdD) modifiées
[ISO 14040-44, 2006 +A2]

## Slide 110: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
IV. Analyse de sensibilité (nb réutilisations → 5.3.2)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 111: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
V. Conclusions (nb réutilisations → 5.3.3)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 112: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
IV. Qualité des données (→ 7)
Voir p 104 à 109 du rapport.
Méthode
Répartition des contributeurs
Notes
Évaluation de la qualité → Bonne mais disparate
Pedigree
Qualité générale
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 113: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
IV. Analyse de sensibilité (FdV du sac en papier → 6.3.2)
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 114: Exemple de rapport – Sac d’emballage [ADEME]
IV.
V. Pistes d’éco-conception (→ 10.8)
Prouvées :
"Réduire la masse des sacs
Réduire la taille de la fenêtre du sac hybride
Réutiliser le sac pour la pré-collecte des biodéchets
Favoriser le plus grand nombre de réutilisations pour les sacs réutilisables"
À approfondir :
"Intégrer des matières biosourcés avec des pratiques agricoles différentes
Rendre l’étiquette de prix compostable
Réduire la consommation d’électricité à l’extrusion ou de mise en forme
Rendre la fenêtre du sac hybride compostable"
ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de marchandises
[ADEME, 2019]

## Slide 115: Exemple de représentation – ACV d’un Jean
Traitement du pantalon
Fin de Vie
Culture du coton
Conso d’Energie
C. Climatique
Dest. Ozone
Tox. Humaine
EcoTox Aqua.
Eutrophisation
Conso d’eau.
Déchets Banals
Tissage
Ennoblissement
Confection
Utilisation et entretien du pantalon
>60% d’impacts
50-35 %
35-10%
<10%
[ADEME, 2006]
Filature

## Slide 116: Ne pas négliger….
Changement climatique
Eutrophisation
Pollution des sols
Ecotoxicité
Le transfert d’impacts d’un indicateur à l’autre
Changement climatique
Eutrophisation
Pollution des sols
Ecotoxicité

## Slide 117: Ne pas négliger….
Le transfert d’impacts d’une phase à l’autre
Fabrication
Distribution
Utilisation
Fin de vie
Fabrication
Distribution
Utilisation
Fin de vie

## Slide 118: ACV : les limites méthodologiques
Impossibilité de modéliser l'ensemble des critères d’aide à la décision : aspects environnementaux, économiques, sociétaux, techniques…
Peut manquer d’impartialité (étude orientée par les parties prenantes) : nécessité de réaliser une revue critique par une tierce partie
Variabilité de l’UF (durée de vie), des frontières du systèmes
Hétérogénéité des données constituant l’ICV (origine, BdD,…)
Risque de mauvaise interprétation, notamment par des acteurs externes à l’ACV : l'ACV traite uniquement les aspects environnementaux identifiés dans les objectifs et le champs de l’étude
Notes: • Ne mets pas toujours en évidence des différences
significatives entre différentes alternatives de
systèmes de produits
• • Pas de méthodologie acceptée pour associer de
façon cohérente et précise des données d’inventaire
aux impacts env.

## Slide 119: ACV : les limites scientifiques
Questionner dès la phase 'Objectifs et champ de l'étude' :
  Les indicateurs pertinents
  Les méthodes permettant de les calculer
Bien considérer :
  La diversité des méthodes d’évaluation et leur validité scientifique
  La date de dernière mise à jour des méthodes
  Le logiciel d'ACV qui implémente les méthodes (cela peut influer sur les substances considérées, les facteurs de caractérisation et/ou les sous-compartiments évaluées) [Silva et al. 2019 - https://www-sciencedirect-com.rp1.ensam.eu/science/article/pii/S2352550919301733]
Notes: • Ne mets pas toujours en évidence des différences
significatives entre différentes alternatives de
systèmes de produits
• • Pas de méthodologie acceptée pour associer de
façon cohérente et précise des données d’inventaire
aux impacts env.

## Slide 120
Extraction
Fabrication des matériaux
Fabrication du produit
Transport
Utilisation
Fin de Vie
Incinération Enfouissement
Recyclage
adaptée de [Bauer, 2018]
Réutilisation
Remanufacturing
Repurposing
Questions ?